# enum DATA_TYPE
{
    INT_8,
    INT_16,
    INT_32,
    INT_64,
    FLOAT_32,
    DOUBLE_64, // на МК double 32-битный может быть
    BOOL,
    STRING,
    RAW,
    NONE
};

# ID 1 (Switch)
Каналы чтения/записи = от 1 до 16 / от 1 до 16

Тип данных R0 - R15 = BOOL
Тип данных W0 - W15 = BOOL

Значение R0 - R15 = true / false – ON / OFF

Описание устройства: «switch».

# ID 2 (Weather station on bme280, DHT22)
Каналы чтения/записи = от 2 до 3 / 0

Тип данных R0 = FLOAT_32 (Temperature C)
Тип данных R1 = FLOAT_32 (Humidity %)
Тип данных R2 = FLOAT_32 (Pressure mm Hg)

Значение R0 = температура C°
Значение R1 = влажность %
Значение R2 = давление мм рт.ст.

Описание: Метеостанция на датчиках bme280 или DHT22.
# ID 3 (File)
Каналы чтения/записи = 1 / 1

Тип данных R0 = STRING
Тип данных W0 = STRING

Описание: Текстовый файл.
# ID 4 (Облачко =))
Каналы чтения/записи = 3 / 6

Тип данных R0/W0 = BOOL (Воспроизведение мелодии)
Тип данных R1/W1 = BOOL (Подсветка вкл./выкл.)
Тип данных R2/W2 = BOOL (Авто повтор)

Тип данных W3 = BOOL (Звуки природы)
Тип данных W4 = BOOL (Музыка)
Тип данных W5 = BOOL (Подсветка)

Значение R0/W0 = Вкл./Выкл. мелодию.
Значение R1/W1 = Вкл./Выкл. пдсветку.
Значение R2/W2 = Вкл./Выкл. автоповтор.

Значение W3 = Выбрать воспроизведение звуков природы/переключить на следующий звук.
Значение W4 = Выбрать воспроизведение музыки/переключить на следующую композицию.
Значение W5 = Переключить подсветку на следующий режим.

Описание: Детский музыкальный ночник — Облачко.